## Slide 1: Ассемблер Atmel AVR
Занятие №1: Архитектура AVR, схемотехника ЭВМ.
Notes: Большинство современных компьютеров построено на одной и той же архитектуре и многие даже не догадываются что бывают другие решения. В 30-х годах правительство США поручило Гарвардскому и Принстонскому университетам разработать архитектуру ЭВМ для военно-морской артиллерии. И в конце 1930-х годов в Гарвардском университете Говардом Эйкеном была разработана архитектура, называемая по имени этого университета. Однако, победила разработка Принстонского университета (более известная как архитектура фон Неймана, названная так по имени разработчика, первым предоставившего отчёт об архитектуре), так как она была проще в реализации.

## Slide 2: Уровни абстракции
Hardware
Firmware
Assembler
Kernel
Applications
Notes: Про то как испечь торт или построить дом.
Что если ничего нет, и вам приходится делать все с самого нуля?
Не выживите без тетрадок!
Совершенно другая логика программирования
Новая тетрадь
будем говорить о том времени, когда ^ ур не сущ
Заказ единой процессорной архитектуры

## Slide 3: Принстонская архитектура
Процессор
Устройства ввода/вывода
Память
Данные
Команды
Общая шина данных и команд
Notes: Что такое архитектура?
Принстонская архитектура, она же архитектура Джона Фон Неймана, наиболее популярная архитектура, использующаяся в большинстве современных компьютеров. Основная особенность архитектуры Джона Фон Неймана – хранение данных и команд в одной физической памяти и одной общей шины, благодаря чему она гораздо проще и дешевле в реализации.

## Slide 4: Гарвардская архитектура
Процессор
Устройства ввода/вывода
Шина команд
Шина данных
Память команд
Память данных
Notes: Гарвардская архитектура фактически быстрее чем архитектура Джона Фон Неймана, но при этом более сложная и дорогая в реализации. Основная особенность – физическое разделение памяти данных и памяти команд а также их шин данных.

## Slide 5: Архитектуры CISC и RISC
Машинные инструкции
Преобразование микрокода
Микроинструкции
Обработка микроинструкций
CISC
Машинные инструкции
Обработка инструкций
RISC
Notes: Архитектуры CISC и RISC, а также MISC которую мы рассматривать не будем, относится к процессу выполнения команд. В архитектуре CISC – команд меньше но при этом они более содержательны, а также дольше выполняются, за счет чего CISK медленнее, но большинство современных компьютеров основано на этой архитектуре. В архитектуре RISC – команд гораздо больше, они выполняют более простые задачи, и выполняются гораздо быстрее.

## Slide 6: Архитектура AVR

## Slide 7: Транзистор – всему голова
База
Эмиттер
Коллектор
Транзистор – это кнопка, которая нажимается не пальцем, а подачей напряжения на Базу, после чего ток начинает протекать между Коллектором и Эмиттером.

## Slide 8: NAND – основной базис
GND
VCC
A
B
S
A | B | S
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 9: NOT AND OR XOR базис NAND
&
A
S
NOT
&
A
&
S
OR
&
B
&
A
&
S
AND
B
&
A
S
NAND
B
&
&
S
XOR
&
&
A
B
Notes: Монтажное И

## Slide 10: Half adder - полусумматор
&
A
B
&
&
&
S
&
C
A | B | S | C
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
Полусумматор – суммирует два входящих бита, получая бит результата и бит переполнения.

## Slide 11: Full adder - сумматор
A
B
S
Half
adder
S
C out
Half
adder
OR
A | B | С in | S | C out
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
Сумматор – суммирует два бита и бит перехода, получая бит результата и бит переполнения.
C in
Full adder
A
B
S
C out
C in

## Slide 12: Полный 8 битный сумматор
0
Full adder
A 1
S 1
B 1
Full adder
A 8
S 8
C
B 8
Full adder
A 2
S 2
B 2
…
Итого: для создания полного 8 битного сумматора, основанного на базисе логических элементов NAND потребуется 2*((2*5+3)*8) = 208 транзисторов.
Notes: Поговорить о том что называть старшим битом, что младшим, и что мы будем называть младший бит первым и отсчет вести с него.

## Slide 13: 8 битные операции
Проводники операндов (8 проводов каждый) можно подсоединить одновременно к блокам всех операций. Итого: на 16 входящих проводников, получиться по 8 или 9 проводников с каждой операции, которые объединить нельзя (монтажный OR).
A
S
B
С
8-bit adder
8
8
8
A
S
8-bit NOT
8
8
A
S
B
8-bit AND
8
8
8
A
8-bit LSR
8
S
С
8
…

## Slide 14: Защелка выключатель
Добавив на выход каждого блока операции по выключателю, мы можем объединить все выходы получив 16 проводников входов и 8 + 1 выходов, плюс по одному управляющему проводнику на каждую операцию.
IN
OUT
Enable
8
8
EN

## Slide 15: Дешифратор
A3 | A2 | A1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
&
S 2
&
S 1
&
S 3
&
S 8
…
A 1
A 2
A 3

## Slide 16: Статус результата
A
S
B
С
8-bit adder
8
8
8
S
Z
Zero
8
S
N
Negative
8
…
Из результата операции можно сразу же получить полезную информацию например (C) переполнение разряда при сложении или особый блок Zero который выполняет XOR между всеми 8 проводниками результата и если он равен 0 то Z = 1.

## Slide 17: Арифметико-логическое устройство
Операнд
Операнд
Статус
Статус
Сигналы управления
Результат
АЛУ

## Slide 18: Архитектура AVR
Notes: Обратить внимание на ALU, Status and control и Control Lines

## Slide 19: Регистры процессора AVR
R0 0x00
R1 0x01
…
R15 0x0F
R16 0x10
R17 0x11
…
R24 0x18
R25 0x19
R26 0x1A
R27 0x1B
R28 0x1C
R29 0x1D
R30 0x1E
R31 0x1F
Z
Y
X
Адрес 5 бит
Адрес 4 бита
Адрес 2 бита
Notes: Используются в качестве операндов АЛУ

## Slide 20: Память AVR
Flash 16-bits
0x0000
Память программ
FLASHEND – 0xFFFF
EEPROM 8-bits
0x0000
Память EEPROM
EEPROMEND – 0xFFFF
0x0000 РОН 0x001F
0x0020 I/O 0x005F
0x0060
Внутренняя SRAM
RAMEND
RAMEND+1
Внешняя SRAM
0xFFFF
SRAM 8-bits
Notes: Память программ, хранит команды, память данных хранит данные которые можно загрузить в регистры.

## Slide 21: NOP – Ничего не делать
Определение: Операция выполняется вхолостую, ничего не происходит.
Синтаксис: NOP
Размер: 2 байта
0000 | 0000 | 0000 | 0000
Счетчик: PC += 1
Операнды: –
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | – | – | – | – | – | –
Циклы: 1

## Slide 22: MOV – Копировать регистр
Определение: Копирует содержимое одного регистра в другой регистр. Исходный регистр Rr остается неизменным, в регистр назначения Rd загружается копия содержимого регистра Rr.
Синтаксис: MOV Rd, Rr
Размер: 2 байта
0010 | 11rd | dddd | rrrr
Счетчик: PC += 1
Операнды: 0 ≤ d ≤ 31, 0 ≤ r ≤ 31
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | – | – | – | – | – | –
Циклы: 1

## Slide 23: LDI – Загрузить значение в регистр
Определение: Загрузить непосредственное значение из кода операции в регистр Rd.
Синтаксис: LDI Rd, K
Размер: 2 байта
1110 | KKKK | dddd | KKKK
Счетчик: PC += 1
Операнды: 16 ≤ d ≤ 31, 0 ≤ K ≤ 255
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | – | – | – | – | – | –
Циклы: 1

## Slide 24: ADD – Сложить без переноса
Определение: Сложение двух регистров без добавления содержимого флага переноса (С), размещение результата в регистре назначения Rd.
Синтаксис: ADD Rd, Rr
Размер: 2 байта
0000 | 11rd | dddd | rrrr
Счетчик: PC += 1
Операнды: 0 ≤ d ≤ 31, 0 ≤ r ≤ 31
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | + | + | + | + | + | +
Циклы: 1

## Slide 25: AVR Studio 4
http://www.atmel.com/ru/ru/tools/STUDIOARCHIVE.aspx