## Slide 1: Ассемблер Atmel AVR
Занятие №2: Арифметические и логические операции

## Slide 2: INC – Инкрементировать
Определение: Добавление единицы к содержимому регистра Rd и размещение результата в регистре назначения Rd.
Синтаксис: INC Rd
Размер: 2 байта
1001 | 010d | dddd | 0011
Счетчик: PC += 1
Операнды: 0 ≤ d ≤ 31
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | – | + | + | + | + | –
Циклы: 1
Notes: Флаг переноса регистра статуса данной командой не активируется, что позволяет использовать команду DEC использовать при реализации счетчика циклов для вычислений с повышенной точностью.

## Slide 3: DEC – Декрементировать
Определение: Вычитание единицы из содержимого регистра Rd и размещение результата в регистре назначения Rd.
Синтаксис: DEC Rd
Размер: 2 байта
1001 | 010d | dddd | 1010
Счетчик: PC += 1
Операнды: 0 ≤ d ≤ 31
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | – | + | + | + | + | –
Циклы: 1
Notes: Флаг переноса регистра статуса данной командой не активируется, что позволяет использовать команду DEC использовать при реализации счетчика циклов для вычислений с повышенной точностью.

## Slide 4: ADD – Сложить без переноса
Определение: Сложение двух регистров без добавления содержимого флага переноса (С), размещение результата в регистре назначения Rd.
Синтаксис: ADD Rd, Rr
Размер: 2 байта
0000 | 11rd | dddd | rrrr
Счетчик: PC += 1
Операнды: 0 ≤ d ≤ 31, 0 ≤ r ≤ 31
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | + | + | + | + | + | +
Циклы: 1

## Slide 5: SUB – Вычесть без переноса
Определение: Вычитание содержимого регистра-источника Rr из содержимого регистра Rd, размещение результата в регистре назначения Rd.
Синтаксис: SUB Rd, Rr
Размер: 2 байта
0001 | 10rd | dddd | rrrr
Счетчик: PC += 1
Операнды: 0 ≤ d ≤ 31, 0 ≤ r ≤ 31
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | + | + | + | + | + | +
Циклы: 1

## Slide 6: SUBI – Вычесть значение из регистра
Определение: Вычитание константы из содержимого регистра, размещение результата в регистре назначения Rd.
Синтаксис: SUBI Rd, K
Размер: 2 байта
0101 | KKKK | dddd | KKKK
Счетчик: PC += 1
Операнды: 16 ≤ d ≤ 31, 0 ≤ K ≤ 255
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | + | + | + | + | + | +
Циклы: 1

## Slide 7: ADIW – Сложить значение с парой регистров
Определение: Сложение непосредственного значения (0-63) с парой регистров и размещение результата в паре регистров.
Синтаксис: ADIW Rdl, K
Размер: 2 байта
1001 | 0110 | KKdd | KKKK
Счетчик: PC += 1
Операнды: dl {24, 26, 28, 30}, 0 ≤ K ≤ 63
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | – | + | + | + | + | +
Циклы: 2

## Slide 8: SBIW – Вычесть значение из пары регистров
Определение: Вычитание непосредственного значения (0-63) из пары регистров и размещение результата в паре регистров.
Синтаксис: SBIW Rdl, K
Размер: 2 байта
1001 | 0111 | KKdd | KKKK
Счетчик: PC += 1
Операнды: dl {24, 26, 28, 30}, 0 ≤ K ≤ 63
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | – | + | + | + | + | +
Циклы: 2

## Slide 9: ADC – Сложить с переносом
Определение: Сложение двух регистров и содержимого флага переноса (С), размещение результата в регистре назначения Rd.
Синтаксис: ADC Rd, Rr
Размер: 2 байта
0001 | 11rd | dddd | rrrr
Счетчик: PC += 1
Операнды: 0 ≤ d ≤ 31, 0 ≤ r ≤ 31
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | + | + | + | + | + | +
Циклы: 1

## Slide 10: SBC – Вычесть с переносом
Определение: Вычитание содержимого регистра-источника и содержимого флага переноса (С) из регистра Rd, размещение результата в регистре назначения Rd.
Синтаксис: SBC Rd, Rr
Размер: 2 байта
0000 | 10rd | dddd | rrrr
Счетчик: PC += 1
Операнды: 0 ≤ d ≤ 31, 0 ≤ r ≤ 31
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | + | + | + | + | + | +
Циклы: 1

## Slide 11: SBCI – Вычесть значение из регистра с переносом
Определение: Вычитание константы и содержимого флага переноса (С) из содержимого регистра, размещение результата в регистре назначения Rd.
Синтаксис: SBCI Rd, K
Размер: 2 байта
0100 | KKKK | dddd | KKKK
Счетчик: PC += 1
Операнды: 0 ≤ d ≤ 31, 0 ≤ K ≤ 255
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | + | + | + | + | + | +
Циклы: 1