## Slide 1: Ассемблер Atmel AVR
Занятие №5: Отрицательные числа

## Slide 2: Архитектура AVR

## Slide 3: Регистры процессора AVR
R0 0x00
R1 0x01
…
R15 0x0F
R16 0x10
R17 0x11
…
R24 0x18
R25 0x19
R26 0x1A
R27 0x1B
R28 0x1C
R29 0x1D
R30 0x1E
R31 0x1F
Z
Y
X
Адрес 5 бит
Адрес 4 бита
Адрес 2 бита

## Slide 4: Арифметико-логическое устройство
Операнд
Операнд
Статус
Статус
Сигналы управления
Результат
АЛУ

## Slide 5: SREG – Регистр статуса
C (Carry Flag) – Флаг переноса;
Z (Zero Flag) – Флаг нулевого значения;
N (Negative Flag) – Флаг отрицательного значения;
V (Two’s complement overflow indicator) – Флаг-указатель переполнения дополнения до двух;
S (Signed Test) – Флаг для проверок со знаком;
H (Half Carry Flag) – Флаг полупереноса;
T (Transfer bit) – Флаг пересылки;
I (Interrupt Enable Flag) – Флаг разрешения глобального прерывания.
Notes: N – подключен к старшему биту
S – V xor N

## Slide 6: COM – Перевод в обратный код
Определение: Команда выполняет дополнение до единицы (реализует обратный код) содержимого регистра Rd.
Синтаксис: COM Rd
Размер: 2 байта
1001 | 010d | dddd | 0000
Счетчик: PC += 1
Операнды: 0 ≤ d ≤ 31
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | – | + | 0 | + | + | 1
Циклы: 1

## Slide 7: NEG – Перевод в дополнительный код
Определение: Заменяет содержимое регистра Rd его дополнением до двух (реализует обратный код). Значение 0x80 остается неизменным.
Синтаксис: NEG Rd
Размер: 2 байта
1001 | 010d | dddd | 0001
Счетчик: PC += 1
Операнды: 0 ≤ d ≤ 31
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | + | + | + | + | + | +
Циклы: 1