## Slide 1: Ассемблер Atmel AVR
Занятие №10: Условия

## Slide 2: Метка
Метка – словестное обозначение, адреса в памяти, используемое транслятором для его автоматического вычисления.
МЕТКА: ОПЕРАЦИЯ

## Slide 3: RJMP – Перейти относительно
Определение: Команда выполняет относительный переход по адресу в пределах 4 Кбайт от текущего состояния счетчика команд.
Синтаксис: RJMP k
Размер: 2 байта
1100 | kkkk | kkkk | kkkk
Счетчик: PC += k + 1
Операнды: -2K ≤ k ≤ 2K
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | – | – | – | – | – | –
Циклы: 2

## Slide 4: JMP – Перейти косвенно
Определение: Выполняется переход по адресу внутри всего объема 4 Мбайта памяти программ.
Синтаксис: JMP k
Размер: 4 байта
1001 | 010k | kkkk | 110k
kkkk | kkkk | kkkk | kkkk
Счетчик: PC = k
Операнды: 0 ≤ k ≤ 4M
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | – | – | – | – | – | –
Циклы: 3

## Slide 5: SREG – Регистр статуса
C (Carry Flag) – Флаг переноса;
Z (Zero Flag) – Флаг нулевого значения;
N (Negative Flag) – Флаг отрицательного значения;
V (Two’s complement overflow indicator) – Флаг-указатель переполнения дополнения до двух;
S (Signed Test) – Флаг для проверок со знаком;
H (Half Carry Flag) – Флаг полупереноса;
T (Transfer bit) – Флаг пересылки;
I (Interrupt Enable Flag) – Флаг разрешения глобального прерывания.

## Slide 6: BRCC – Перейти если флаг C очищен
Определение: Условный относительный переход. Тестируется бит флага переноса (С) регистра статуса и, если бит очищен, выполняется переход относительно состояния счетчика программ.
Синтаксис: BRCC k
Размер: 2 байта
1111 | 01kk | kkkk | k000
Счетчик: PC += 1 или PC += k + 1
Операнды: -64 ≤ k ≤ +63
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | – | – | – | – | – | –
Циклы: 1 или 2

## Slide 7: BRCS – Перейти если флаг C установлен
Определение: Условный относительный переход. Тестируется бит флага переноса (С) регистра статуса и, если бит установлен, выполняется переход относительно состояния счетчика программ.
Синтаксис: BRCS k
Размер: 2 байта
1111 | 00kk | kkkk | k000
Счетчик: PC += 1 или PC += k + 1
Операнды: -64 ≤ k ≤ +63
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | – | – | – | – | – | –
Циклы: 1 или 2

## Slide 8: BRNE – Перейти если флаг Z очищен
Определение: Условный относительный переход. Тестируется бит флага нулевого значения (Z) регистра статуса и, если бит очищен, выполняется переход относительно состояния счетчика программ.
Синтаксис: BRNE k
Размер: 2 байта
1111 | 01kk | kkkk | k001
Счетчик: PC += 1 или PC += k + 1
Операнды: -64 ≤ k ≤ +63
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | – | – | – | – | – | –
Циклы: 1 или 2
Notes: И вот в этом месте товарищей из ATMEL надо хватать за ноги и бить головой об стену. Потому что я не понимаю на кой хрен было так все запутывать, изобретая команды которых реально нет?
Суди сам. Флагов у нас 8, соответственно должно быть 16 возможных бранчей. 8 по условию — флаг есть, 8 по условию — флага нет. Бранчевых команд же у нас аж 20 штук. Однако, если глубоко копнуть, поглядеть на реальные коды команд, то окажется, что BRCS=BRLO и BRCC=BRSH — у них вообще одинаковый код.
А таких команд как BRBS # и BRBC # вообще не существует. Это всего лишь иносказательная запись всех остальных бранчей, в зависимости от номера бита #.

## Slide 9: BREQ – Перейти если флаг Z установлен
Определение: Условный относительный переход. Тестируется бит флага нулевого значения (Z) регистра статуса и, если бит установлен, выполняется переход относительно состояния счетчика программ.
Синтаксис: BREQ k
Размер: 2 байта
1111 | 00kk | kkkk | k001
Счетчик: PC += 1 или PC += k + 1
Операнды: -64 ≤ k ≤ +63
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | – | – | – | – | – | –
Циклы: 1 или 2

## Slide 10: Условные переходы
BRBC # переход если #=0
BRBS # переход если #=1
BRCS переход если С=1
BRCC переход если С=0
BREQ переход если Z=1
BRNE переход если Z=0
BRSH переход если С=0
BRLO переход если С=1
BRMI переход если N=1
BRPL переход если N=0
BRGE переход если S=0
BRLT переход если S=1
BRHC переход если H=0
BRHS переход если H=1
BRTC переход если T=0
BRTS переход если T=1
BRVS переход если V=1
BRVC переход если V=0
BRID переход если I=0
BRIE переход если I=1

## Slide 11
If (A == B) {
// True
} else {
// False
}
A = R16
B = R17
SUB R16, R17
BREQ TR
; False (3)
RJMP EN
TR:
; True (2)
EN:
SUB R16, R17
BRNE FL
; True (3)
RJMP EN
FL:
; False (2)
EN:
SUB R16, R17
BRNE EN
; True ==
EN:
SUB R16, R17
BREQ EN
; True !=
EN:

## Slide 12
If (A > B) {
// True (>)
} else {
// False (<=)
}
A = R16
B = R17
SUB R17, R16
BRCS TR
; False (A <= B) (3)
RJMP EN
TR:
; True (A > B) (2)
EN:
SUB R16, R17
BRCS TR
; False (A >= B) (3)
RJMP EN
TR:
; True (A < B) (2)
EN:
SUB R16, R17
BRCS EN
; True (A >= B)
EN:
SUB R16, R17
BRCC EN
; True (A < B)
EN:
If (A < B) {
// True (<)
} else {
// False (>=)
}
SUB R17, R16
BRCC FL
; True (A > B) (3)
RJMP EN
FL:
; False (A <= B) (2)
EN:
SUB R16, R17
BRCC FL
; True (A < B) (3)
RJMP EN
FL:
; False (A >= B) (2)
EN:
SUB R17, R16
BRCS EN
; True (A <= B)
EN:
SUB R17, R16
BRCC EN
; True (A > B)
EN:

## Slide 13: CP – Сравнить без переноса
Определение: Команда выполняет сравнение содержимого двух регистров Rd и Rr. Содержимое регистров не изменяется. После этой команды можно выполнять любые условные переходы.
Синтаксис: CP Rd, Rr
Размер: 2 байта
0001 | 01rd | dddd | rrrr
Счетчик: PC += 1
Операнды: 0 ≤ d ≤ 31, 0 ≤ r ≤ 31
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | + | + | + | + | + | +
Циклы: 1
Notes: И вот в этом месте товарищей из ATMEL надо хватать за ноги и бить головой об стену. Потому что я не понимаю на кой хрен было так все запутывать, изобретая команды которых реально нет?
Суди сам. Флагов у нас 8, соответственно должно быть 16 возможных бранчей. 8 по условию — флаг есть, 8 по условию — флага нет. Бранчевых команд же у нас аж 20 штук. Однако, если глубоко копнуть, поглядеть на реальные коды команд, то окажется, что BRCS=BRLO и BRCC=BRSH — у них вообще одинаковый код.
А таких команд как BRBS # и BRBC # вообще не существует. Это всего лишь иносказательная запись всех остальных бранчей, в зависимости от номера бита #.

## Slide 14: CPC – Сравнить с учетом переноса
Определение: Команда выполняет сравнение содержимого двух регистров Rd и Rr, учитывая перенос. Содержимое регистров не изменяется. После этой команды можно выполнять любые условные переходы.
Синтаксис: CPC Rd, Rr
Размер: 2 байта
0000 | 01rd | dddd | rrrr
Счетчик: PC += 1
Операнды: 0 ≤ d ≤ 31, 0 ≤ r ≤ 31
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | + | + | + | + | + | +
Циклы: 1
Notes: И вот в этом месте товарищей из ATMEL надо хватать за ноги и бить головой об стену. Потому что я не понимаю на кой хрен было так все запутывать, изобретая команды которых реально нет?
Суди сам. Флагов у нас 8, соответственно должно быть 16 возможных бранчей. 8 по условию — флаг есть, 8 по условию — флага нет. Бранчевых команд же у нас аж 20 штук. Однако, если глубоко копнуть, поглядеть на реальные коды команд, то окажется, что BRCS=BRLO и BRCC=BRSH — у них вообще одинаковый код.
А таких команд как BRBS # и BRBC # вообще не существует. Это всего лишь иносказательная запись всех остальных бранчей, в зависимости от номера бита #.

## Slide 15: CPI – Сравнить с константой
Определение: Команда выполняет сравнение содержимого регистра Rd с константой. Содержимое регистра не изменяется. После этой команды можно выполнять любые условные переходы.
Синтаксис: CPI Rd, K
Размер: 2 байта
0011 | KKKK | dddd | KKKK
Счетчик: PC += 1
Операнды: 16 ≤ d ≤ 31
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | + | + | + | + | + | +
Циклы: 1
Notes: И вот в этом месте товарищей из ATMEL надо хватать за ноги и бить головой об стену. Потому что я не понимаю на кой хрен было так все запутывать, изобретая команды которых реально нет?
Суди сам. Флагов у нас 8, соответственно должно быть 16 возможных бранчей. 8 по условию — флаг есть, 8 по условию — флага нет. Бранчевых команд же у нас аж 20 штук. Однако, если глубоко копнуть, поглядеть на реальные коды команд, то окажется, что BRCS=BRLO и BRCC=BRSH — у них вообще одинаковый код.
А таких команд как BRBS # и BRBC # вообще не существует. Это всего лишь иносказательная запись всех остальных бранчей, в зависимости от номера бита #.

## Slide 16: CPSE – Сравнить и пропустить если равно
Определение: Команда выполняет сравнение содержимого регистров Rd и Rr и пропускает следующую команду если Rd = Rr.
Синтаксис: CPSE Rd, Rr
Размер: 2 байта
0001 | 00rd | dddd | rrrr
Счетчик: PC += 1 или 2 или 3
Операнды: 0 ≤ d ≤ 31, 0 ≤ r ≤ 31
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | + | + | + | + | + | +
Циклы: 1 или 2 или 3
Notes: И вот в этом месте товарищей из ATMEL надо хватать за ноги и бить головой об стену. Потому что я не понимаю на кой хрен было так все запутывать, изобретая команды которых реально нет?
Суди сам. Флагов у нас 8, соответственно должно быть 16 возможных бранчей. 8 по условию — флаг есть, 8 по условию — флага нет. Бранчевых команд же у нас аж 20 штук. Однако, если глубоко копнуть, поглядеть на реальные коды команд, то окажется, что BRCS=BRLO и BRCC=BRSH — у них вообще одинаковый код.
А таких команд как BRBS # и BRBC # вообще не существует. Это всего лишь иносказательная запись всех остальных бранчей, в зависимости от номера бита #.