## Slide 1: Ассемблер Atmel AVR
Занятие №9: Циклы

## Slide 2: Метка
Метка – словестное обозначение, адреса в памяти, используемое транслятором для его автоматического вычисления.
МЕТКА: ОПЕРАЦИЯ

## Slide 3: RJMP – Перейти относительно
Определение: Команда выполняет относительный переход по адресу в пределах 4 Кбайт от текущего состояния счетчика команд.
Синтаксис: RJMP k
Размер: 2 байта
1100 | kkkk | kkkk | kkkk
Счетчик: PC += k + 1
Операнды: -2K ≤ k ≤ 2K
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | – | – | – | – | – | –
Циклы: 2

## Slide 4: JMP – Перейти косвенно
Определение: Выполняется переход по адресу внутри всего объема 4 Мбайта памяти программ.
Синтаксис: JMP k
Размер: 4 байта
1001 | 010k | kkkk | 110k
kkkk | kkkk | kkkk | kkkk
Счетчик: PC = k
Операнды: 0 ≤ k ≤ 4M
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | – | – | – | – | – | –
Циклы: 3

## Slide 5: Использование безусловных переходов
NOP
NOP
LOOP: NOP
NOP
NOP
RJMP LOOP
NOP
NOP

## Slide 6: SREG – Регистр статуса
C (Carry Flag) – Флаг переноса;
Z (Zero Flag) – Флаг нулевого значения;
N (Negative Flag) – Флаг отрицательного значения;
V (Two’s complement overflow indicator) – Флаг-указатель переполнения дополнения до двух;
S (Signed Test) – Флаг для проверок со знаком;
H (Half Carry Flag) – Флаг полупереноса;
T (Transfer bit) – Флаг пересылки;
I (Interrupt Enable Flag) – Флаг разрешения глобального прерывания.

## Slide 7: Условные переходы
BRBC # переход если #=0
BRBS # переход если #=1
BRCS переход если С=1
BRCC переход если С=0
BREQ переход если Z=1
BRNE переход если Z=0
BRSH переход если С=0
BRLO переход если С=1
BRMI переход если N=1
BRPL переход если N=0
BRGE переход если S=0
BRLT переход если S=1
BRHC переход если H=0
BRHS переход если H=1
BRTC переход если T=0
BRTS переход если T=1
BRVS переход если V=1
BRVC переход если V=0
BRID переход если I=0
BRIE переход если I=1

## Slide 8: BRCC – Перейти если флаг C очищен
Определение: Условный относительный переход. Тестируется бит флага переноса (С) регистра статуса и, если бит очищен, выполняется переход относительно состояния счетчика программ.
Синтаксис: BRCC k
Размер: 2 байта
1111 | 01kk | kkkk | k000
Счетчик: PC += 1 или PC += k + 1
Операнды: -64 ≤ k ≤ +63
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | – | – | – | – | – | –
Циклы: 1 или 2

## Slide 9: Цикл со счетчиком используя условный переход BRCC
NOP
LOOP_ST: LDI R16, 3
LOOP: NOP
SUBI R16, 1
LOOP_EN: BRCC LOOP
NOP
Notes: Цикл вы полнится N = R16 + 1 раз. На каждой итерации цикла для выполнения действий потребуется 3 дополнительные процессорные операции, кроме последней, где потребуется 2. Всего дополнительно потребуется T = (N * 3) - 1 процессорные операции.
R16=3
Do
R16-=1;
While(r16>=0);

## Slide 10: BRCS – Перейти если флаг C установлен
Определение: Условный относительный переход. Тестируется бит флага переноса (С) регистра статуса и, если бит установлен, выполняется переход относительно состояния счетчика программ.
Синтаксис: BRCS k
Размер: 2 байта
1111 | 00kk | kkkk | k000
Счетчик: PC += 1 или PC += k + 1
Операнды: -64 ≤ k ≤ +63
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | – | – | – | – | – | –
Циклы: 1 или 2

## Slide 11: Цикл со счетчиком используя условный переход BRCS
NOP
LOOP_ST: LDI R16, 3
LOOP: NOP
SUBI R16, 1
BRCS LOOP_OFF
LOOP_EN: RJMP LOOP
LOOP_OFF: NOP
Notes: Цикл вы полнится N = R16 + 1 раз. На каждой итерации цикла для выполнения действий потребуется 3 дополнительные процессорные операции, кроме последней, где потребуется 2. Всего дополнительно потребуется T = (N * 3) - 1 процессорные операции.

## Slide 12: BRNE – Перейти если флаг Z очищен
Определение: Условный относительный переход. Тестируется бит флага нулевого значения (Z) регистра статуса и, если бит очищен, выполняется переход относительно состояния счетчика программ.
Синтаксис: BRNE k
Размер: 2 байта
1111 | 01kk | kkkk | k001
Счетчик: PC += 1 или PC += k + 1
Операнды: -64 ≤ k ≤ +63
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | – | – | – | – | – | –
Циклы: 1 или 2
Notes: И вот в этом месте товарищей из ATMEL надо хватать за ноги и бить головой об стену. Потому что я не понимаю на кой хрен было так все запутывать, изобретая команды которых реально нет?
Суди сам. Флагов у нас 8, соответственно должно быть 16 возможных бранчей. 8 по условию — флаг есть, 8 по условию — флага нет. Бранчевых команд же у нас аж 20 штук. Однако, если глубоко копнуть, поглядеть на реальные коды команд, то окажется, что BRCS=BRLO и BRCC=BRSH — у них вообще одинаковый код.
А таких команд как BRBS # и BRBC # вообще не существует. Это всего лишь иносказательная запись всех остальных бранчей, в зависимости от номера бита #.

## Slide 13: Цикл со счетчиком используя условный переход BRNE
NOP
LOOP_ST: LDI R16, 4
LOOP: NOP
DEC R16
LOOP_EN: BRNE LOOP
NOP
Notes: Цикл вы полнится N = R16 + 1 раз. На каждой итерации цикла для выполнения действий потребуется 3 дополнительные процессорные операции, кроме последней, где потребуется 2. Всего дополнительно потребуется T = (N * 3) - 1 процессорные операции.

## Slide 14: BREQ – Перейти если флаг Z установлен
Определение: Условный относительный переход. Тестируется бит флага нулевого значения (Z) регистра статуса и, если бит установлен, выполняется переход относительно состояния счетчика программ.
Синтаксис: BREQ k
Размер: 2 байта
1111 | 00kk | kkkk | k001
Счетчик: PC += 1 или PC += k + 1
Операнды: -64 ≤ k ≤ +63
I | T | H | S | V | N | Z | C
– | – | – | – | – | – | – | –
Циклы: 1 или 2

## Slide 15: Цикл со счетчиком используя условный переход BREQ
NOP
LOOP_ST: LDI R16, 4
LOOP: NOP
DEC R16
BREQ LOOP_OFF
LOOP_EN: RJMP LOOP
LOOP_OFF: NOP
Notes: Цикл вы полнится N = R16 + 1 раз. На каждой итерации цикла для выполнения действий потребуется 3 дополнительные процессорные операции, кроме последней, где потребуется 2. Всего дополнительно потребуется T = (N * 3) - 1 процессорные операции.

## Slide 16: Задача «Арифметическая прогрессия»
Реализовать цикл, в котором находится N-й элемент арифметической прогрессии.
an+1 = an + d
a1 – произвольная
d – произвольная

## Slide 17: Задача «N-е число Фибоначчи»
Реализовать цикл, который считает N-е число Фибоначчи и после выполнения сохраняет его в одном из регистров.

## Slide 18: Задача «Большой цикл»
Реализовать цикл с количеством итераций > 256. В теле цикла выполнять операцию NOP.
Notes: Цикл на 8